Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан и муниципальным контрактом, заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией МР Куюргазинский район, а также в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства РБ от 21 октября 2009 года № 391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные идеи развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет МР Куюргазинский район.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с максимально возможным ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Прослежены демографические процессы, возможное увеличение численности населения за счет внешней миграции и его естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет разработан на съемке. Цифровая картографическая основа, выполненная ООО «СпецСнабСбыт», г. Уфа, в 2013 году.

Цели и задачи проекта

Генеральный план является конкретной моделью территориального развития сельского поселения до 2033 г.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Ленинского сельского поселения в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Ленинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год, расчетный срок – 2033 год.

Использованная проектная документация

- «Схема территориального планирования Куюргазинского района», выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», г. Уфа 2010 год;

Использованная программные мероприятия

- «Инвестиционный паспорт МР Куюргазинский район РБ», утвержденный главой Администрации МР Куюргазинский район РБ, 01.04.2012 год;

Глава I. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий Ленинского сельского поселения с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зон комфортного отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Также, одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023 г) и на расчётный срок (до 2033 г).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Бугульчан в качестве административного центра сельского поселения, населенных пунктов д. Бальза, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Ковалевка, д. Бальза, д. Пчелка в качестве развивающихся селитебных территорий;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса сельского поселения, а именно - планировочного, транспортного, технического, рекреационного;

- проектирование перспективного развития сельского поселения, органичное развитие сложившегося каркаса, реконструкция и развитие периферийных зон;

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

  - увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 кв. м общей площади на 1 человека, до 30 кв.м с учетом увеличения населения на расчетный срок (до 2033 г).

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов (с выносом производственных и других зон);

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- высокая плотность новой жилой и общественно-деловой застройки предложена для с. Бугульчан, являющегося административным центром сельского поселения с развитием территории в северной и западной части, внутри современной границы села;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном направлении, от существующей жилой застройки д. Бальза;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном и западном направлении, от существующей жилой застройки д. Ковалевка;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в южной части населенного пункта д. Мамбеткулово;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в восточном направлении, от существующей жилой застройки д. Пчелка;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном и южном направлении, от существующей жилой застройки д. Анновка.

Проектирование населенных пунктов сельского поселения велось с учетом актов выбора земельных участков для расширения населенных пунктов, выданных Администрацией МР Куюргазинский район (исходные данные для проектирования, том II).

с. Бугульчан находится в центральной части земель сельского поселения Ленинский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге регионального значения «Магнитогорск - Ира». В связи с наличием ограничений для развития территории населенного пункта в существующих границах, развитие селитебной территории предусмотрено в следующих направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилого фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- создание на расчетный срок в северо-западной и северо-восточной части села отдельных жилых кварталов, состоящих из индивидуальных домов и объектов обслуживания.

- создание санитарно-защитной зоны в виде естественных насаждений от действующих сельскохозяйственных предприятий (МТМ, МТФ и складских объектов) на востоке и юге села.

Также в северной части села, в прибрежной зоне реки Белая, проектом предлагается создание рекреационной зоны.

Для желающих организовать КФХ или промышленное производство должны выделяться участки вне селитебной территории населенного пункта.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается  создать на территории новых селитебных зон – жилых кварталов - свой подцентр обслуживания, размещенный в отдельно стоящих общественных зданиях, обеспечивающий полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативам (согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

По новым проектируемым улицам предусматриваются пешеходные связи между жилыми кварталами, новым общественным подцентром, а также зелеными зонами отдыха.

д. Бальза расположена в 12 км к югу от административного центра сельского поселения с. Бугульчан.

Данный населенный пункт территориально ограничен с севера и северо-востока санитарно-защитной зоной от промышленной зоны. Развитие жилой застройки планируется к северу и западу от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 99 земельных участков.

Объекты обслуживания на территории деревни представлены: существующей школой, магазином и ФАПом.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (431 чел.) предусматривается: реконструкция существующей школы до 62 учащихся мест, с размещением в нем нового детского сада на 25 мест, внешкольных учреждений на 6 мест и спортивными залами на 34,5 м2 пола, строительство нового сельского культурного центра (СКЦ) включающего кафе на 17 мест, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места, магазин смешанной торговли торговой площадью 129,3 м2, библиотеку на 1,7 тыс. ед. хранения, клуб на 129 мест, аптеку на 6 м2 торг. площ.

д. Анновка расположена в 7 км к югу от административного центра сельского поселения с. Бугульчан.

Данный населенный пункт территориально ограничен с запада водоохранной зоной реки Бальза, с востока автодорогой местного значения Бугульчан - Бальза. Развитие жилой зоны планируется преимущественно в пределах существующей границы населенного пункта. Проектируемая жилая зона представлена в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 24 земельных участков.

Существующие объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (77 чел.) предусматривается: размещение сельского культурного центра (СКЦ) включающего клуб, магазин, начальную школу и детский сад.

д. Ковалевка расположена в 4 км к востоку от административного центра сельского поселения с. Бугульчан.

Данный населенный пункт территориально ограничен с севера водоохранной зоной реки Белая, с юга автомобильной дорогой регионального значения «Магнитогорск – Ира», с востока охранной зоной от ЛЭП высокого напряжения. Развитие жилой зоны планируется к западу и юго-западу от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 160 земельных участков.

Существующие объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (540 чел.) предусматривается: строительство новой начальной школы на 78 учащ, включающей детский сад на 32 места, внешкольные учреждения на 8 мест, спортивный зал на 43,2 м2, строительство сельского культурного центра (СКЦ) включающего аптеку на 7,8 м2, клуб на 162 места, библиотеку на 2,2 тыс. ед. хранения, магазин смешанной торговли на 62 м2 торг. площ.

д. Мамбеткулово расположена в 7 км к северу от административного центра сельского поселения с. Бугульчан.

Данный населенный пункт территориально ограничен с востока водоохранной зоной реки Белая, с юга санитарно-защитной зоной от производственной зоны. Развитие жилой зоны планируется к востоку от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 41 земельного участка.

Объекты обслуживания на территории деревни представлены: начальной школой с сельским домом культуры и мечетью.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (271 чел.) предусматривается: реконструкция существующей школы до 39 учащихся мест и размещение при нем детского сада на 16 мест, внешкольных учреждений на 4 места, строительство сельского культурного центра (СКЦ) включающего кафе на 11 мест, магазин, клуб на 81 место, аптеку на 38 м2 торг.площ., магазин смешанной торговли на 81 м2 торг. площ., библиотеку на 1,1 тыс. ед. хранения, предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место.

д. Пчелка расположена в 3 км к северу от административного центра сельского поселения с. Бугульчан.

Данный населенный пункт территориально ограничен с юга и запада водоохранной зоной реки Белая. Развитие жилой зоны планируется к востоку от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 187 земельных участков.

Объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (556 чел.) предусматривается: строительство начальной школы на 80 учащихся мест с размещение при нем детского сада на 33 места, внешкольных учреждений на 8 мест, и спортивного зала на 44,5 м2, строительство сельского культурного центра (СКЦ) включающего кафе на 22 места, магазин ТПС на 166,8 м2 торг. площ., клуб на 167 мест, аптеку на 7,8 м2 торг.площ., предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места, библиотеку на 2,2 тыс. ед. хранения.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок.

На листах ГД – 2, 6-8 тома III «Графическая документация», в М 1:25000 и М 1:5000, указаны территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку всех населенных пунктов сельского поселения. Резервные территории жилой застройки представлены индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками, принятыми проектом и согласованными с Администрацией сельского поселения. Размеры участков в населенных пунктах варьируются от 0,15 до 0,18 га.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохранной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зонах.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан».

1.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития сельского поселения.

Функциональное зонирование территории сельского поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы возможного использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельского поселения Ленинский сельсовет.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории сельского поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Ленинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного назначения территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного назначения территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Куюргазинского района, и в частности, Ленинского сельсовета, они расположены за границей и в границах населенных пунктов на территориях, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий - включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исторически сложившуюся планировку населенных пунктов на территории сельского поселения Ленинский сельсовет целесообразно развивать линейно-узловым (с. Бугульчан, д. Бальза, д. Мамбеткулово, д. Ковалевка, д. Мамбеткулово) и точечным (д. Анновка) способами. Динамика соотношения земель– отражает сокращение земель населенных пунктов с 1032,5 га до 914,1 га. Увеличиваются территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зоны дорог, рекреационных зон. Динамика изменения баланса земель внутри населенных пунктов сельского поселения отражена в нижеследующей таблице.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам (на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – инженерно-транспортной инфраструктуры

Р – рекреационные

С- земли специального назначения

Пр. – прочие

табл. № 1

| Населенные пункты | Площадь терр., га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр. |
| с. Бугульчан | 545,9 | 126,1 | 3,7 | 12,3 | 34,5 | - | - | 369,3 |
|  | 516,96 | 138,6 | 4,0 | 79,0 | 36,5 | 1,3 | - | 257,56 |
| д. Бальза | 73,9 | 27,9 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | - | - | 43,5 |
|  | 88,55 | 42,8 | 1,1 | 0,4 | 4,7 | - | 0,6 | 38,95 |
| д. Анновка | 8,2 | 4,4 | 0,2 | - | 0,6 | - | 0,4 | 43,5 |
|  | 11,9 | 27,9 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | - | 0,6 | 37,1 |
| д. Пчелка | 18,6 | 8,9 | - | - | 0,9 | - | 0,1 | 9,0 |
|  | 85,48 | 39,9 | 1,4 | - | 12,1 | - | 0,1 | 31,98 |
| д. Мамбеткулово | 42,0 | 23,9 | 0,3 | 1,2 | 2,9 | - | 1,1 | 12,6 |
|  | 48,71 | 30,05 | 0,4 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 1,1 | 11,46 |
| д. Ковалевка | 343,9 | 33,6 | - | 0,1 | 5,9 | - | - | 304,3 |
|  | 128,21 | 58,7 | 1,0 | - | 9,0 | 3,0 | - | 56,51 |
| Итого | 1032,5 | 220,7 | 4,4 | 14 | 45,7 | - | 1,6 | 746,4 |
|  | 879,81 | 314,5 | 8,1 | 80,6 | 66,3 | 5,2 | 2,8 | 433,56 |

Из приведенного баланса видно, что по проекту наибольший процент территории (47,8 %) будет занимать зона «прочие», далее жилая зона, застроенная различными типами жилых домов (34,4 %), затем производственная зона (8,8 %) с размещением объектов инженерной инфраструктуры. Затем функциональная зона дорог (7,25 %). На шестом месте располагается общественно-деловая зона (0,88 %) в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно - бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно - деловой застройки. Рекреационная зона (0,56 %) занимает шестое место, далее находятся самые малые по величине земли специального назначения (0,30 %).

Территориальный баланс сельского поселения Ленинский

сельсовет по категориям земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное Состояние (на 2013 г) | Расчетный срок (до 2033 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 13044,8 | 13044,8 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земли лесного фонда | -«- | 3717,5 | 3717,5 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | -«- | - | - |
| 3 | Земли водного фонда | -«- | 219,8 | 255,06 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | -«- | 7686,3 | 7800,13 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -«- | 385,5 | 389,1 |
| 6 | Земли населенных пунктов, в т. ч.: | -«- | 1032,5 | 879,81 |
|  | - жилых зон | га / % | 220,7/21,4 | 314,5/35,7 |
| 7 | Земли специального назначения | га | 3,2 | 3,2 |

1.2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон  включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,15 га - 0,18 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения. На расчетный срок реализации генерального плана в сельском поселении будет проживать 2706 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими, исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах (с. Бугульчан, д. Бальза, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Пчелка, д. Ковалевка).

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой,  общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона c. Бугульчан (согласно проекту генерального плана выполненного в 2013 году) представлена:

- существующей общеобразовательной школой на 150 учащихся;

- существующим детским садом на 50 мест;

- проектируемой начальной школой с детским садом, включающей: школу на 30 учащихся, детский сад на 53 места;

- существующим общежитием;

- существующей пекарней;

- существующим сельским домом культуры с залом на 250 мест, включающим библиотеку на 16,1 тыс. ед. хранения;

- существующей администрацией сельского поселения включающей: отделение связи и проектируемое отделение банка;

- существующей церковью;

- 2-мя объектами торговли общей торговой площадью 146 м2;

- реконструируемой до 94 посещ. в смену сельской участковой больницей включающей реконструируемый до 26 койко-мест стационар;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК) включающим: аптеку на 11,6 м2 торг. площ., магазин смешанной торговли площадью 103,4 кв.м., предприятия бытового обслуживания на 3 раб. места, кафе на 10 посад. мест, прачечную на 54 кг в смену, гостиницу на 6 мест.

Общественно-деловая зона деревни Бальза представлена:

- реконструируемой до 62 учащихся мест начальной школой, при которой проектом размещается детский сад на 25 мест, внешкольные учреждения на 6 мест и спортивные залы на 34,5 м2 пола;

- существующим фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) на 15 посещ. в смену;

- проектируемым сельским культурным центром (СКЦ) включающим магазин на 129,3 м2, кафе на 17 посад. мест, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места, аптеку на 6 м2 торг. площ., клуб на 129 мест, библиотеку на 1,7 тыс. ед. хранения;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 20,0 м2.

Общественно-деловая зона деревни Ковалевка представлена:

- проектируемой школой на 78 учащихся мест, при которой проектом размещается новый детский сад на 32 места, внешкольные учреждения на 8 мест а так же спортивный зал на 43,2 м2 площади пола;

- проектируемым сельским культурным центром (СКЦ) включающим магазин смешанной торговли на 62,0 м2, аптеку на 7,8 м2 торг.площ., клуб на 162 места, библиотеку на 2,2 тыс. ед. хранения;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК) включающим магазин смешанной торговли на 100,0 м2, кафе на 22 посад. места, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места;

Общественно-деловая зона деревни Пчелка представлена:

- проектируемой начальной школой на 80 учащихся мест, при которой проектом размещается новый детский сад на 33 места, внешкольные учреждения на 8 мест а так же спортивный зал на 44,5 м2 площади пола;

- проектируемым сельским культурным центром (СКЦ) включающим магазин ТПС на 166,8 м2, аптеку на 7,8 м2 торг.площ., клуб на 167 мест, библиотеку на 2,2 тыс. ед. хранения, кафе на 22 посад. места, предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места;

Общественно-деловая зона деревни Анновка представлена:

- проектируемым сельским культурным центром (СКЦ) включающим магазин на 23,1 м2, так же клуб на 23 места, начальную школу на 11 учащихся, детский сад на 5 мест.

Общественно-деловая зона деревни Мамбеткулово представлена:

- реконструируемой до 39 учащихся мест начальной школой, при которой проектом размещается детский сад на 16 мест и внешкольные учреждения на 4 места;

- существующей мечетью;

- проектируемым сельским культурным центром (СКЦ) включающим магазин на 81,0 м2, кафе на 11 посад. мест, предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место, аптеку на 3,8 м2 торг. площ., клуб на 81 место, библиотеку на 1,1 тыс. ед. хранения;

- существующими магазинами повседневного спроса общей торговой площадью 20,0 м2.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов проектом предлагается размещение объектов рекреационного значения, среди которых:

- кемпинг вместимостью 65 посад. мест в 300 метрах к западу от с. Бугульчан;

- туристическая база на 50 мест, в 1,5 км к юго-западу от д. Мамбеткулово;

- пансионат на 50 мест, в 1,5 км к юго-западу от д. Мамбеткулово;

- кемпинг на 30 мест, в 300 м от южной границы д. Ковалевка;

- мотель на 30 мест, в 300 м от южной границы д. Ковалевка.

Общая площадь земель отведенных под объекты рекреации на конец расчетного срока строительства генерального плана должна составить 3,0 га.

Разрешенные виды использования территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательные и административные учреждения, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

1.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов; прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах; зеленых зон (скверов, бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования – это насаждения при детских садах и школах, насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории поселения.

В селе Бугульчан существующая рекреационная зона представлена лесными массивами, окружающими село. Во всех проектируемых кварталах и группах жилых домов в населенных пунктах сельского поселения планируется организация островков зеленых насаждений вблизи общественной застройки.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни - улучшение качества физического воспитания населения.

В селе Бугульчан, проектом предлагается размещение зоны спортивных сооружений в центральной части села. Согласно проекта спортивная площадка предусматривается на территории проектируемой рекреационной зоны.

В центре сельского поселения проектом предусматривается организация спортивно-рекреационной зоны, которая включает в себя поселковый стадион, а так же прогулочно-дорожную сеть.

Кроме того, на территории сельского поселения Ленинский сельсовет резервируются площадки под размещение объекта туристической направленности (кемпинг, туристические базы, мотели, пансионат), где также имеется возможность разместить зону спортивных сооружений. Площадки располагаются в близи населенных пунктов д. Ковалевка, с. Бугульчан, д. Мамбеткулово.

1.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Все существующие производственные зоны в населенных пунктах сельского поселения действуют, частично взяты в аренду. Их территории резервируются для размещения новых высокотехнологичных производств с учетом санитарно-защитной зоны от этих объектов до жилой застройки. Согласно схема территориального планирования района на территории сельского поселения проектом предусматривается размещение производственной территории под строительство центра производства сельскохозяйственной продукции, включающий в свой комплекс предприятия пищевой и мясомолочной промышленности. Проектируемая территория под поля солнечных батарей, размещается в восточной части с. Бугульчан вдоль набережной реки Белая.

Новые территории для КФХ и крупных сельскохозяйственных предприятий, будут выделяться за границами населенных пунктов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий (как правило, МТФ до 100  голов включительно, пилорам, зернотоков и сенохранилищ, МТМ). Дополнительно резервируются новые производственные площадки в границах и за границами населенных пунктов.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промышленным предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (пункты сбора утильсырья, мусороперегрузочные станции и очистные сооружения и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон от 50 до 300 метров.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, или увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях, планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем, в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие подзоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников;

- зона свалок ТБО.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МР Куюргазинский район Республики Башкортостан» сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Ленинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на проектируемый полигон твердых бытовых отходов, с. Ермолаево.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды».

Зона кладбищ

Сельские кладбища относятся к V классу. Санитарно - защитная зона от сельских кладбищ - 50 метров. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*, новая редакция. В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

В границах сельского поселения Ленинский сельсовет расположены 5 кладбищ, которые являются действующими. 3 из которых находятся вне границ, 2 в границе населенных пунктов.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 4,96 га.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений, как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

1.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования.

1.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП – 1, том III «Графическая документация») в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.3. Организация системы расселения. Прогноз численности населения. Изменение структуры занятости.

1.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения на 2013 год составляет 946 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 2,706 тыс. человек; в основном за счёт роста численности центра сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

В соответствии с документом территориального планирования по Куюргазинскому району, проектом предложено развитие сферы придорожного обслуживания, для улучшения экономической ситуации во всем муниципальном районе а так же в сельском поселении.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

Исходя из сложившейся и развивающейся деятельности предприятий, настоящим проектом предлагается создание групповой системы расселения в границах сельского поселения.

Первый уровень - местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельсоветов. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты. Все населенные пункты, входящие в местную систему должны быть связаны между собой удобным транспортным сообщением, радио и телефонной связью. Транспортная доступность до центра местной системы должна составлять 15 – 20 минут.

Прогнозирование ожидаемой численности населения по естественному и механическому приросту:

Нр – прогнозируемая численность населения, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р   – коэффициент среднегодового естественного прироста населения, %;

К –  коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

Т    – расчетный период прогноза, число лет.

Численность населения на расчетный срок

тыс. чел.

Расчет численности населения методом трудового баланса

100хА

Н = ---------------------------------- , где

Т – а – n – b + m - В

Н – перспективная численность населения;

A – перспективная абсолютная величина градообразующей группы;

Т – перспективный удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – население трудоспособного возраста, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся  с отрывом от производства;

b – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

m – работающие пенсионеры;

В – обслуживающая группа населения

А = 23 чел. (на 1.06.2013 г.),

Градообразующая группа по сельскому поселению составляет:

71 чел. (на расчетный срок) за вычетом наемных рабочих из других регионов Республики Башкортостан.

0,071 х 100

Нрасч.ср. = ------------------------------------------------ = 2,706 тыс. чел.

59,0-10,0-15,0-21,0 +4,62-15

Проектом принята следующая численность населения:

на расчетный срок		 - 2,706 тыс. человек.

В сельском поселении развивается местная система расселения со следующими населенными пунктами и численностью населения к концу расчетного срока:

1. с. Бугульчан – 0,831 тыс. человек;

2.д. Бальза – 0,431 тыс. человек;

3.д. Мамбеткулово – 0,271 тыс. человек;

4.д. Анновка – 0,077 тыс. человек;

5.д. Пчелка – 0,556 тыс. человек;

6. д. Ковалевка – 0,540 тыс. человек.

Предложенная проектная система расселения положена в основу организации системы культурно-бытового обслуживания населения района и ставит своей задачей максимально приблизить и рассредоточить учреждения обслуживания постоянного и периодического пользования и сделать доступными для всех жителей учреждения обслуживания эпизодического пользования.

Центр сельского поселения – с. Бугульчан развивается как административно-хозяйственный, туристический и транспортный подцентр района с функцией культурно-бытового обслуживания и социальной защиты населения.

Населенные пункты, сельского поселения, будут связаны с развитием сельскохозяйственной отрасли и созданием современного комплекса по производству и обработке сельхозпродукции, соответствующего современным стандартам.

На территории сельского поселения, на новых территориях зон жилой застройки проектом предлагается развитие жилищного строительства с застройкой одноквартирными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками не более 0,18 гектар.

Территория в проектируемых границах населенных пунктов

табл. № 3

| Наименование населенного пункта | Сущ. территория населенного пункта.,га | Итого в границах населенного пункта на расч. срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Бугульчан | 545,9 | 516,96 |
| д. Бальза | 73,9 | 88,55 |
| д. Анновка | 8,2 | 11,9 |
| д. Ковалевка | 343,9 | 128,21 |
| д. Мамбеткулово | 42,0 | 48,71 |
| д. Пчелка | 18,6 | 85,48 |
| Итого | 1032,5 | 879,81 |

Распределение населения по населенным пунктам, человек

табл. № 4

| №№ | Наименование | Сущ. на 01.01.2013 | Расч.срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Бугульчан | 573 | 831 |
| 2 | д. Бальза | 140 | 431 |
| 3 | д. Мамбеткулово | 151 | 271 |
| 4 | д. Анновка | 6 | 77 |
| 5 | д. Пчелка | 6 | 556 |
| 6 | д. Ковалевка | 70 | 540 |
| Итого | 946 | 2706 |

Цели и задачи данного положения о территориальном планировании направлены также на осуществление программных мероприятий, в числе которых: ускорение социально-экономического развития Куюргазинского района и увеличение основных показателей его экономического развития в 2 – 2,5 раза. В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания предполагается значительное увеличение дополнительных рабочих мест.

Трудовые ресурсы, занятые в экономике сельского поселения

табл. № 5

| № пп | Вид деятельности | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2013 г. | Расч.срок 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения сельского поселения | 946 | 2706 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 552 | 1597 |
|  | Занято в экономике | 96 | 287 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 15 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | - | 2 |
|  | Лесное хозяйство | - | 3 |
|  | Строительство | - | 6 |
|  | Внешний транспорт и связь | - | 6 |
|  | Сельское хозяйство | 15 | 33 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 81 | 241 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 15 | 43 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 28 | 84 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 8 | 21 |
|  | Культура | 5 | 14 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - |
|  | Финансовые учреждения | - | 2 |
|  | Бытовое обслуживание | - | 11 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | 25 | 66 |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 115 | 1310 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 5 | 131 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 110 | 1179 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 20 | 41 |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 190 | 450 |

Примечание: В градообразующую группу включено население, занятое на промышленных предприятиях, в том числе в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, строительно-монтажных организациях, на предприятиях внешнего транспорта; а также работники административных, общественных, хозяйственных учреждений и предприятий обслуживания республиканского и районного значения.

1.3.2. Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства сельского поселения рассчитаны согласно жилищной обеспеченности по каждому населенному пункту. Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 27,53 кв. метра на человека. Освоение территории населенных пунктов сельского поселения в целях жилищного строительства в последние годы велось за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства с приусадебными участками.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2033 г.) до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда – до 81,18 тыс.кв.метров.

Расчет общей площади жилья и потребности в территории для жилищного строительства

табл. № 6

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Сущ.на 2013 г. | Расчет. срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 0,946 | 2,706 |
| 2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья | кв.м/чел | 27,53 | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | -существ. сохраняемый жилищ. фонд; | тыс.кв.м | 26,04 | 26,040 |
|  | -убыль жилищного фонда; | « | - | - |
|  | -новое жилищное строительство; | « | - | 55,14 |
|  | -весь жилищный фонд к концу периода; | « | - | 81,18 |
| 4 | Потребность территории для жилой застройки, всего | га | - | 11,03 |
|  | - индивидуальная с участками | « | нет инф. | 11,03 |

В расчётах учтена убыль жилого фонда (ветхие, аварийные и вынос из санитарно-защитных зон), всего на расчётный срок – 0,0 тыс.кв. метров.

Основным видом жилищного строительства на территории населенных пунктов Ленинского сельского поселения будет являться малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Развитию жилищного строительства будет способствовать обеспечивающее доступность жилья проведение государственных программ содействия жилищному строительству (льготные кредиты, ипотека и т.д.). В районе должна быть сохранена система социальной защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом». С учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные программы для наименее защищенных слоев населения.

1.3.3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В связи с развитием сельского поселения Ленинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно - бытового обслуживания сельского совета строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения – селе Бугульчан - предусматривается дополнительное размещение базовых объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и временное базирование передвижных средств. В других населенных пунктах намечено размещение объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать в центральной части населенных пунктов с целью формирования полноценных общепоселковых центров с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., возможно и вариантное размещение в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном, детском и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно рекомендуемым Республиканским Нормативам градостроительного проектирования РБ от 2008 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений  Республики Башкортостан».

Учреждения и предприятия обслуживания Ленинского сельского поселения (согласно рекомендациям Республиканских НГП РБ от 2008 года) следует размещать из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений в районном центре селе Ермолаево.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в границах сельского поселения Ленинский сельсовет с учетом определенной нормативной потребности на расчетный (до 2033 года) срок:

- Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на сельское поселение - 161 место. В настоящее время в с. Бугульчан имеется детское дошкольное учреждение общей вместимостью 50 мест, проектом предусматривается строительство детских садов при существующих и проектируемых образовательных учреждениях населенных пунктов сельского поселения. Среди которых: д. Бальза, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Пчелка, д. Ковалевка. Общая вместимость новых дошкольных учреждений на конец расчетного срока составит – 111 мест.

- Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность в 390 ученических местах (с учетом учащихся младших классов) в учебных заведениях по сельскому поселению на расчетный срок не выполняется. Вместимость существующих общеобразовательных учреждений составляет 175 учащихся в населенных пунктах с. Бугульчан, д. Бальза, д. Мамбеткулово. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в местах в общеобразовательных школах проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих образовательных учреждений, с доведением их проектной емкости до нормативных показателей, а так же строительство новых начальных школ в населенных пунктах д. Ковалевка, д. Пчелка.

Размещение новых учреждений образования, детских дошкольных учреждений, предприятий обслуживания и социального обеспечения приведено в таблице № 7.

Размещение новых детских дошкольных и

общеобразовательных учреждений

табл. № 7

| № п/п | Населенные пункты | Детские сады, мест | Общеобразовательные школы, мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский сельсовет |
| 1 | д. Бальза | 25 | 62 | Детский сад при реконструируемой начальной школе |
| 2 | д. Анновка | 5 | 11 | При проектируемом СКЦ |
| 3 | д. Мамбеткулово | 16 | 39 | Детский сад при реконструируемой начальной школе |
| 4 | д. Пчелка | 33 | 80 | Новая школа с детским садом |
| 5 | д. Ковалевка | 32 | 78 | Новая школа с детским садом |

- Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи, несложной амбулаторно-поликлинической помощи и станции скорой медицинской помощи в сельском поселении в связи с прогнозируемым ростом населения обеспечивается на 53 %. Для медицинского обслуживания населения сельского поселения в с. Бугульчан имеется СУБ с. Бугульчан с больницей на 50 посещ. в смену, стационаром на 25 койко-мест, станцией скорой помощи на 1 автомобиль. Емкость сельской участковой больницы (СУБ) не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения, исходя из этого проектом предлагается реконструкция и модернизация существующей СУБ и доведение ее проектной емкости до нормативных показателей. СУБ на конец расчетного срока будет состоять из поликлиники на 94 посещ. в смену, стационаром на 26 койко-мест и станции скорой помощи на 1 автомобиль.

- Учреждения культуры и искусства: нормативная потребность в СДК на сельское поселение - 811 мест. Вместимость существующих учреждений культуры и искусства - 350 места. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в учреждениях культуры и искусства проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих учреждений культуры и искусства, и доведение их проектной вместимости до нормативных показателей.

- Предприятия торговли: при нормативной потребности в 811,5 кв.м  торговой площади, считая в среднем на магазин 60 кв.м, требуемое количество объектов во всех населенных пунктах сельского поселения составит около 10-11 ед. Учитывая существующие торговые площади, во всех населенных пунктах дополнительно запроектированы магазины смешанной торговли, или торговые площади в составе торгово–бытовых комплексов. Новые объекты торговли размещаются в населенных пунктах: д. Бальза, с. Бугульчан, д. Ковалевка, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Пчелка. Общая площадь торговых помещений на конец расчетного срока составит 811,5 кв. м.

- Предприятия общественного питания: Существующая емкость предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения на конец расчетного срока, нормативная потребность на сельское поселение на 2033 год составит 108 посадочных мест, исходя из этого проектом предусматривается размещение объектов общественного питания при ТБК и СКЦ в населенных пунктах: д. Бальза, с. Бугульчан, д. Ковалевка, д Пчелка, д. Мамбеткулово.

7. Предприятия бытового обслуживания: при нормативной потребности на сельское поселение в 10 рабочих мест проектом предлагается разместить данные предприятия при ТБК и СКЦ в населенных пунктах: д. Бальза, с. Бугульчан, д. Ковалевка, д. Мамбеткулово, д. Пчелка (как правило, это индивидуальные предприниматели). Емкость предприятий бытового обслуживания на конец расчетного срока составит 10 раб. мест.

8. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения Ленинский сельсовет требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 2 опер. кассы. В центре сельского поселения имеется узел связи, почта. Проектом предусматривается размещение при здании почты отделения банка на 2 опер. места.

9. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Село Бугульчан является центром сельского поселения Ленинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район. Административный центр сельского поселения располагается по улице Советская, д. 14.

10. Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в Куюргазинском районе осуществляется посредством ПЧ № 126 с. Ермолаево, в распоряжении которой находятся 3 ед. специализированных автомобилей.

В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 24 человека. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу с. Ермолаево ул. Калинина, д. 34.

Пожарная часть находится в 1 час 40 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения д. Пчелка, что не соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-83). Исходя из этого проектом предусматривается размещение на территории с. Бугульчан пожарного депо на 1 автомобиль.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице № 8, ниже по разделу.

1.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в РБ являются:

1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

На территории МР Куюргазинский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства, на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры» до 2020 года.

7. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

Проектом предлагается вынести территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время), которые располагаются в зоне катастрофического затопления, при прорыве Юмагузинского водохранилища. На расчетный срок проектом предусматривается резервирование новых промышленных площадок вдали от жилой застройки и водоохранной зоны.

На сегодняшний день в восточной части с. Бугульчан отведен участок земли в 60 га для размещения поля солнечных батарей.

Также, на территории сельского поселения Ленинский сельсовет, планируется развивать сельское хозяйство (индивидуальные предприниматели). Значительная роль отводится развитию товарного пчеловодства, планируется увеличение производства животноводства на базе КФХ и индивидуальных предпринимателей.

1.3.5. Мероприятия по развитию туризма

В формировании проектной планировочной структуры сельского поселения важное значение, принадлежит рекреационно-оздоровительному комплексу.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

1) по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография);

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам

- транспортная доступность, близость к населенным пунктам и др.;

3) по экологической ситуации.

Рекреационные возможности района крайне скудны (практически отсутствуют):

a) территория района исключительно малолесна (под лесом всего только 7 % площади). Леса имеют типичный для лесостепи характер. Мелкие колки произрастают в небольших понижениях рельефа среди обширных пахотных угодий сельхозпредприятий. Насаждения редкие. Колки имеют однородный состав насаждений, представлены малоценными и недолговечными породами (береза, осина), отсутствуют декоративно выразительные породы деревьев и кустарников, многоярусные насаждения и подлесок. Крупных, компактных, достаточно густых лесных массивов, которые могли бы стать базой для организации зон отдыха в районе нет;

б) почти вся территория (80,5 %) распахана и представляет большую ценность для сельскохозяйственного использования;

в) гидрографическая сеть на территории района представлена только малыми речками, которые в силу своей маловодности, отсутствия развитых пляжей, скудности растительности, значительной загрязненности не могут служить базой для развития массового отдыха у воды;

г) специфической особенностью территории является однообразный тип рельефа - равнина с очень небольшими колебаниями высот. Плоский, слабо расчлененный рельеф в силу своей монотонности, низких эмоционально-эстетических качеств неблагоприятен для рекреации;

д) при равнинном рельефе, да еще при низкой лесистости и отсутствии водоемов, пригодных для рекреации, рекреационная оценка ландшафтов весьма низкая. Ландшафтная структура территории очень однообразна, типы ландшафтов предельно ограничены, основная часть ландшафтов - неблагоприятна для рекреации (это равнины, занятые сельхозземлями); преобладающая часть территории - с низкими эстетическими качествами, невыразительная по характеру эмоционального воздействия на человека;

e) в пределах района, вследствие интенсивной освоенности и измененности лесостепи человеком, охраняемых территорий (заповедников, заказников, природных парков) и объектов природы (памятников природы) практически нет. Исключениями являются:

  - Ермолаевский дендропарк;

  - Якутовский источник с хлоридно-натриевой водой на левом берегу р. Казлаир;

  - Никитинские обнажения верхнеюрских песчанников с морской фауной на правом берегу р. Б.Юшатырка;

3. Наказбашевский государственный природный заказник.

ж) на территории Куюргазинского района выделено три охотничьих хозяйства:

- Ассоциация охотников и рыболовов РБ;

- ООО «Урай»;

- ООО «Охотник Федоровского района».

з) территория района располагает геологическими предпосылками для выявления минеральных вод; но в настоящее время степень изученности гидроминеральных ресурсов очень слабая.

Особый интерес в освоении рекреационно-оздоровительного отдыха представляет озеро Якут, имеющее важное научное и практическое значение. Озеро сформировано выходом на поверхность солевых источников. Иловые грязи озера являются лечебными. Минеральный источник, является памятником природы.

и) историко-культурные памятники - сугубо местного значения, особой ценности и интереса как объекты экскурсионного показа не представляют;

По мере строительства объектов рекреации в зонах отдыха необходимо осуществить широкий объем работ по благоустройству территорий и охране ландшафтов.

Проектом предлагается:

1. Развитие различных форм организации отдыха:

- массовый «социальный» отдых местного значения.

2. Резервирование доступных по обслуживанию зон массового отдыха для различных слоев населения в экологически безопасных местностях, в том числе и для отдыха детей.

Для развития автотуризма намечено разместить мотели и кемпинги как в зонах отдыха, так и вблизи от них на основных автомагистралях района.

На территории Куюргазинского района предлагается перспективная организация и формирование следующих зон отдыха Прибельская зона отдыха и Аскаровская зона отдыха, территория Ленинского сельского поселения располагается в Прибельской рекреационной зоне.

«Прибельская зона» - на территории Ленинского сельсовета, к северо-востоку от районного центра с. Ермолаево. Эта территория перспективна для длительного и кратковременного отдыха. Удачное месторасположение территории обеспечит ее притоком рекреантов, особенно возрастет использование зоны в выходные дни. Выбор данной территории обоснован наличием водоемов (озеро Моховое болото, река Белая), расположением в непосредственной близости крупного населенного пункта г. Кумертау облегчит создание инфраструктуры обслуживания туристов и рекреантов.

Проектируемая зона отдыха находится на пересечении магистрали федерального значения Уфа-Оренбург с магистралью республиканского значения Ира-Магнитогорск. Это обеспечит приток туристов, прежде всего, автотуристов, что предполагает широкое развитие автосервиса.

Развитие рекреационно-оздоровительного комплекса в этой зоне предлагает размещение:

- пансионата (профилактория, дом отдыха)

- туристической базы

- летней базы отдыха

- лагеря для школьников

- пляжей

- кемпингов

- мотелей

- сооружений оборудованных площадок для отдыха и пикника

- организации конных, вело- и пеших туристических маршрутов.

В зоне тяготения к размещаемым объектам отдыха и туризма формируется лесопарковый (или лугопарковый) ландшафт. С учетом выявления привлекательных перспектив в лесопарковом поясе необходимо улучшить травяной покров, закрепить его дополнительными посадками, провести другие виды необходимых работ.

Для зон массового отдыха в Куюргазинском районе согласно проекта «Схема территориального планирования муниципального района Куюргазинский район», предлагается двухступенчатая система:

- зоны длительного отдыха, которые приближены к населенным пунктам, имеют удобные подъезды для автотранспорта и где должны быть размещены основные базы отдыха, рассчитанные на длительный, от нескольких дней до месяца, срок пребывания отдыхающих;

- зоны кратковременного отдыха, расположенные в отдаленных от поселений местах. Дислокация отдыхающих предусмотрена в палаточных городках, охотничьих и рыболовных домиках, на оборудованных стоянках.

Индустрия туризма – многоотраслевой производственный комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть производством туристического продукта, является одной из самых значительных отраслей экономики в мире. Однако, определение индустрии как комплекса предприятий производственной и непроизводственной сферы, предоставляющих туристические услуги и производящих товары туристического спроса, является следствием отраслевого подхода. Поэтому, стоит учитывать, что индустрия туризма представляет собой не только совокупность предприятий, но и является одной из форм освоения территории. Туристическая деятельность носит сезонный характер и подразделяется на зимний и летний туризм.

Перечень учреждений для отдыха

на территории сельского поселения

табл. № 9

| № пп | Наименование, принадлежность | Место размещения | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемпинг | в 300 метрах к западу от с. Бугульчан | 0,8 | 65 мест |
| 2 | Туристическая база | В 1,5 км к юго-западу от д. Мамбеткулово | 1,1 | 50 мест |
| 3 | Пансионат |  | 0,5 | 50 мест |
| 4 | Кемпинг | В 300 метрах от южной границы д. Ковалевка | 0,30 | 30 |
| 5 | Мотель |  | 0,30 | 30 |
| 6 | Пляж и зона отдыха | На северо-западе д. Ковалевка | 10,0 |  |

В настоящее время на территории сельского поселения, особо охраняемые природные территории отсутствуют. Территория имеет большой потенциал рекреационного развития за счет наличия памятников культурного наследия, насчитывающих 2 ед.

В рекреационное лесопользование включены зеленые зоны населенных пунктов, леса, прилегающие к туристским маршрутам и к территориям оздоровительных лагерей, туристических баз и туристических центров.

Глава II. Мероприятия по организации транспортной инфраструктуры

2.1. Организация транспортного каркаса

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития сельского поселения. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный раздел выполненной на основе проекта «Схема территориального планирования МР Куюргазинский район Республики Башкортостан», выполненный ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» г. Уфа 2010 год;

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса сельского поселения Ленинский сельсовет являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организация межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между центром сельского поселения и населенными пунктами сельсовета;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания Ленинского сельского поселения в масштабе муниципального района, в которой предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, с использования существующих транспортных путей и сооружений.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основываются на развитии существующих предприятий, проектировании и размещении новых объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Куюргазинского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов.

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автомобильные дороги

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

- Автодорога федерального значения связывает республику и столицы сопредельных республик. Протяженность по сельскому поселению составляет 8,0 км, в том числе 8,0 км с асфальтобетонным покрытием.

- Автодорога регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 8,5 км, в том числе 8,5 км с асфальтобетонным покрытием.

- Автодороги местного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами межмуниципального и регионального значений и далее с районным центром. Протяженность автодорог 18,4 км не имеют усовершенствованное асфальтированное покрытие.

Транспортный каркас сельского поселения не претерпит значительных изменений. Учитывая сложившуюся транспортную сеть и ранее разработанную градостроительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог.

Дороги местного значения

Дороги местного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а также объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием.

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к населенным пунктам с недостаточным уровнем транспортной доступности, к объектам рекреации и местам отдыха.

На расчетный срок тип покрытия должен быть доведен до усовершенствованного.

При строительстве и усовершенствовании дорог местного значения на территории сельского поселения проектом предложено:

- усовершенствование автодорожного покрытия автодороги Бугульчан - Бальза, проходящей через д. Анновка;

- усовершенствование автодорожного покрытия автодороги подъезд д. Бальза;

- усовершенствовать автодорожное покрытие д. Бальза-Кумертау до автодороги Оренбург-Уфа 7км;

- строительство новой автодороги с мостовым переходом Бугульчан - Мамбеткулово проходящей через д. Пчелка;

- усовершенствовать автодорожное покрытие д. Пчелка - д. Мамбеткулово – с. Первомайское 15 км.

Все изменения в технических характеристиках автодорог, проходящих по территории сельского поселения Ленинский сельсовет, представлены в таблице № 10 ниже по разделу.

В результате осуществления намечаемых проектом рекомендаций по пересмотру и внесению некоторых корректив в титульный список дорог общего пользования сельского поселения Ленинский сельсовет их протяженность составит – 34,9 км автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием. Проектная плотность дорожной сети сельского поселения не измениться, и составит 268,4 км/тыс. кв. км. На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

- межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

- межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

- необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

- модернизация и развитие подходов к населенным пунктам, и сооружение их обходов;

- развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

- ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

- совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств. По проекту уровень автомобилизации на I очередь и расчетный срок строительства принят 300 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей:

- на расчетный срок, 2033 г. – 812 автомобилей.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемых станциях техобслуживания. Станции технического обслуживания запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Потребность в обслуживании СТО составит 4 поста (на расчетный срок). На сегодняшний день предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, на территории сельского поселения отсутствуют.

Учитывая существующее положение, в проекте предлагается дополнительно разместить СТО:

- к западу от с. Бугульчан вдоль автодороги «Магнитогорск – Ира» в одном комплексе с кемпингом (на 2 поста);

- вдоль автодороги а/д «Магнитогорск – Ира» в 0,5 км южнее д. Ковалевка (на 2 поста).

АЗС запроектированы из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Потребность в обслуживании с учетом транспортного потока автодороги регионального значения составит 2 колонки на расчетный срок. В 3,0 км к западу от с. Бугульчан располагается АЗС № 60 ОАО «Башкирнефтепродукт» на 3 колонки, исходя из этого, размещение новых АЗС на территории сельского поселения не требуется. Размещение существующих и проектируемых объектов обслуживания автотранспорта отражено на листе 2 тома III «Графическая документация» «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи. М 1:25000».

АЗС и СТО рекомендуется размещать на въезде в населенные пункты с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По характеру производственной деятельности предприятия, эксплуатирующие грузовые автотранспортные средства, подразделяются на 3 группы:

1.Автопредприятия подотрасли «Автомобильный транспорт» (специализированные), для которых перевозки грузов на коммерческой основе являются основным видом их деятельности;

2.Предприятия других отраслей экономики (ведомственный транспорт), которые осуществляют перевозки грузов, связанных с технологическим процессом производства;

3.Предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Пассажирский транспорт

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автостанции в районном центре с. Ермолаево и с автовокзала города Кумертау (том II, глава 4 п.4.1).

Население обслуживается автобусами, принадлежащими филиалу автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс» а так же частными маршрутами такси.

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта и, как следствие этого, повышения комфортности передвижений, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

- внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

- межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

- межобластные – перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам районного значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные, межреспубликанские связи.

Проектное предложение по развитию транспортной сети на территории района и прилегающих административных районов позволит увеличить количество автобусных маршрутов как между районными центрами, так и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Должна быть сформирована система технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

Важным аспектом на территории района является маршрут «Школьный автобус». Он охватывает населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовывает ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в местных, подрайонных и районных центрах.

Трубопроводный транспорт

С запада на восток территорию сельского поселения Ленинский сельсовет Куюргазинского района пересекает трасса газопровода отвода от магистрального газопровода «Совхозное СПХГ-Кумертау-Ишимбай», (d=720 мм) РАО «Газпром» до АГРС с. Бугульчан. Также параллельно вдоль магистрального газопровода и газопроводов-отводов расположены кабельные линии связи (КЛС) с напряжением до 1000 В.

Протяженность трубопровода по территории сельского поселения составляет 4,3 км.

Санитарно-защитные зоны от трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков определены в СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и для газопровода отвода с рабочим давлением 1,2 МПа и диаметром трубопровода 720 мм, составит 125 м. Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт

Для населения Куюргазинского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфа – 231 км.

Ближайший аэродром гражданской авиации расположен в городе Кумертау.

Аэродром «Воротыновка» Класса «Г» расположен в северной части города и находится в собственности и хозяйственном ведении Федерального Государственного Унитарного предприятия «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ФГУП «КумАПП»). Находится под оперативным управлением: Самарского ЗЦ ЕС ФВД; Уфимского РЦ ЕС ФВД. Допущен к круглосуточной эксплуатации по установленным метеоминимумам для выполнения: испытательных и тренировочных полетов экспериментальной авиации; чартерных полетов летно-транспортного отряда; полетов на десантирование парашютистов авиацией РОСТО; учебно-тренировочных полетов ВС СЛА; проведения поисково-спасательных полетов авиацией МЧС РБ.

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается реконструкция существующего аэродрома г. Кумертау с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

Ближайшей железнодорожной станцией для Ленинского сельского поселения является, станция «Кумертау» в 18 км от с. Бугульчан.

2.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Административный центр сельского поселения – село Бугульчан находится на расстоянии 24 км от села Ермолаево. Территория сельского поселения характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими освоение территорий, являются оврагообразование, в меньшей степени, карст, оползни, осыпи, заболачивание и угроза затопления при аварии на Юмагузинском водохранилище.

Абсолютные отметки на территории колеблются от 179,0 до 483,0 м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф холмистый, расчлененный довольно густой гидрографической сетью.

Гидрографическая сеть представлена крупной рекой Белая и ее притоками (перечень крупных рек на территории сельского поселения представлен в таблицах № 6 и 7 главы 1, п.1.2.3.,тома II). Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держатся 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Куюргазинском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Территории сельского поселения имеет ряд ограничений для градостроительного освоения (см. глава 1, п. 1.2.7., тома II):

1. На площади развития карбонатных толщ – карстовые образования.

2. Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа и на отдельных участках – глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах долин.

3. Условия строительства усложняются в связи с развитием и широким распространением овражной и водной эрозии. Овражная и водная эрозия развивается вдоль реки Белая.

4. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2. Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

После ввода Юмагузинского водохранилища уровень реки белой в весеннее время не поднимается. В осеннее время октябрь-ноябрь вода поднимается, но не более чем на 1 м.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Объекты культурно-бытового обслуживания должны быть построены на подсыпке. На отдельных участках берегов водоемов намечено устройство пляжей, для чего на эти участки должен быть завезен песок. Проектом предлагается провести берегоукрепительные работы в населенных пунктах: с. Бугульчан, д. Ковалевка, д. Мамбеткулово и д. Пчелка расположенных вдоль реки Белая.

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

Согласно данных Администрации в зону подтопления паводком 1 % обеспеченности, попадают 4 населенных пункта сельского поселения д. Мамбеткулово, д. Ковалевка, д. Пчелка, с. Бугульчан (см. п. 1.2.6.1. таб. № 9 тома II настоящего проекта).

3. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Белая, Бальза.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

6.Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

7. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Глава III. Мероприятия по организации инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение на территории населенных пунктов Ленинского сельского поселения отсутствует, для водоснабжения население использует каптированные родники и дворовые колодцы. Информация по водопотреблению (м3/сут) на количество населения сельского поселения не предоставлена.

Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Ленинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Проектные предложения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Ленинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Куюргазинский район и, в частности, сельское поселение Ленинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения отсутствуют. Население населенных пунктов с. Бугульчан, д. Бальза, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Ковалевка, д. Пчелка пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Население

Нормы водопотребления для хозяйственного и питьевого водоснабжения приняты на основе:

- проекта республиканской целевой программы разработанной «Коммунводоканалпроект", г. Уфа, 2001 г. совместно с институтом «Башгипроводхоз» и СНиП 2.04.02-84*.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

табл. № 11

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200-230 |
| - тоже без ванн | 150 |

Примечание:

1. Удельное среднесуточные водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Нормами учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность и транспорт.

2. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельные суточные водопотребление на одного жителя – 30-50 л/сут.

Расчетные расходы воды на хоз-питьевые нужды населения,

Сельского поселения Ленинский сельсовет

табл. № 12

| № пл | Степень благоустройства районов жилой застройки | Ед. изм. | Численность Населения на расчетный срок (2033 год) | Норма водопотребления, л/сут/ед. | Расход воды, мз/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  | 831 | 431 | 271 | 77 | 556 | 540 |  | 142,65 | 74,6 | - | - | 93,4 | 91,0 |
| -без ванн | чел. | 431 | 231 | - | - | 356 | 340 | 150 | 64,65 | 34,6 | - | - | 53,4 | 51,0 |
| -с ванными и местными водонагревателями | чел. | 320 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 64,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 |
| -с централизованным горячим водоснабжением | чел. | 80 | - | - | - | - | - | 300 | 24,0 | - | - | - | - | - |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | - | - | 271 | 77 | - | - | 50 | - | - | 13,55 | 3,85 | - | - |
| Итого |  | 831 | 431 | 271 | 77 | 556 | 540 |  | 142,65 | 74,6 | 13,55 | 3,85 | 93,4 | 91,0 |

1.2. Нужды животноводства

Среднесуточные нормы водопотребления для животноводства приняты согласно ВНТП-Н-97.

Расходы воды на нужды животноводства

табл. № 13

| № пл | Наименование поголовья скота | Ед. изм. | Кол-во голов на расчетный срок | Норма водо потреб-я, л/сут/ед | Расход воды, мЗ/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| А. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 2 3 4 5 6 7 |
| 1 | КРС | гол. | 156 | 366 | 174 | 20 | 50 | 92 | 65,0 | 10,14 | 23,79 | 4,81 | 1,3 | 3,25 | 5,98 |
| 2 | Лошади | гол. | - | - | - | - | - | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Овцы, козы | гол. | 90 | 185 | 700 | 10 | 100 | 38 | 4,5 | 0,405 | 0,832 | 3,15 | 0,045 | 0,45 | 0,171 |
| 4 | Свиньи | гол. | 127 | 289 | 15 | - | - | 62 | 10,5 | 7,87 | 17,9 | 0,157 | - | - | 0,651 |
| Итого |  | 373 | 840 | 889 | 30 | 150 | 192 |  | 18,41 | 42,52 | 8,1 | 1,345 | 3,7 | 6,62 |

1.3. Поливка улиц ,зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) – 50 л/сут.

Расходы воды на поливку составят на расчетный срок строительства 135,3 м3/сутки, в том числе для:

- с. Бугульчан - 41,65 м3/сутки;

- д. Анновка – 3,85 м3/сутки;

- д. Бальза – 21,55 м3/сутки;

- д. Ковалевка – 27,0 м3/сутки;

- д. Мамбеткулово – 13,65 м3/сутки;

- д. Пчелка – 27,8 м3/сутки.

1.4. Объекты отдыха и туризма

Нормы учреждений лечения, отдыха и туризма приняты согласно ВСН-23-75 по планировке и застройке курортов и зон отдыха, норм технологического проектирования.

Расход воды на нужды объектов лечения, объектов отдыха и туризма

табл. № 14

| № пп | Наименование зон отдыха и туризма | Количество Отдыхающих на расчетный срок (2033 год) | Норма водопотребления л/сут на 1 чел. | Водопотребление на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Объекты сезонного отдыха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Туристическая база | - | - | 50 | - | - | - | 200 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 2 | Кемпинг | 65 | - | - | - | - | 30 | 200 | 13,0 | - | - | - | - | 6,0 |
| 3 | Мотель | - | - | - | - | - | 30 | 200 | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 4 | Пансионат | - | - | 50 | - | - | - | 200 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| Итого | 65 | - | 100 | - | - | 60 |  | 13,0 | - | 20,0 | - | - | 12,0 |

1.5. Промышленность

Для промышленных предприятий, забирающих воду от коммунального водопровода, норма водопотребления определена в размере 12 % от потребности населения сельского поселения. Для промышленных предприятий, которые имеют собственный источник водоснабжения, существующий объем водопотребления принят по укрупненным нормам водопотребления. На расчетный срок он увеличиться – на 15 %.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Расход воды на нужды промышленности

табл. № 15

| № п/п | Наименование | Объем водопотребления, м3/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коммунальный водопровод | 17,11 | 8,95 | 1,62 | 0,46 | 11,2 | 10,92 |
| Итого (округленно): | 17,11 | 8,95 | 1,62 | 0,46 | 11,2 | 10,92 |

Суммарные суточные расходы воды на расчетный срок.

табл. № 16

| Наименование потребителя | Среднесуточные расходы воды, м3/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- |
|  | с. Бугульчан (831 чел.) | д. Бальза (431 чел.) | д. Мамбеткулово (271 чел.) | д. Анновка (77 чел.) | д. Пчелка (556 чел.) | д. Ковалевка (540 чел.) |
| - население | 142,65 | 74,6 | 13,55 | 3,85 | 93,4 | 91,0 |
| - поение и содержание скота | 42,52 | 42,52 | 8,1 | 1,345 | 3,7 | 6,62 |
| - промышленность (12 %) | 17,11 | 8,95 | 1,62 | 0,46 | 11,2 | 10,92 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 41,65 | 21,55 | 13,65 | 3,85 | 27,8 | 27,0 |
| -неучтенные расходы (10 %) | 24,39 | 14,76 | 3,69 | 0,95 | 13,53 | 13,55 |
| - объектов лечения, отдыха и туризма | 13,0 | - | 20,0 | - | - | 12,0 |
| Всего | 281,32 | 162,38 | 60,61 | 10,455 | 149,65 | 161,09 |

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Ленинский сельсовет составит 825,5 м3/сут.

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для населенных пунктов д. Бальза, с. Бугульчан, д. Пчелка, д. Ковалевка, д. Мамбеткулово предусматривается централизованная система водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (5 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоотведение

Для водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод из центра сельского поселения с. Бугульчан, в северо-западной части села проектом предусматривается строительство очистных сооружений. Производительность очистных сооружений будет определяться на следующей стадии проектирования. Так же проектом предусматриватеся строительсвто очистных сооруждений для населенных пунктов д. Пчелка, д. Ковалевка, д. Бальза, д. Мамбеткулово местоположение которых указано на листе 2 тома III «Графическая документация».

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Проектом предусматривается на расчетный срок:

- строительство централизованных систем канализации с очистными сооружениями для населенных пунктов д. Пчелка, д. Бальза, д. Ковалевка, с. Бугульчан (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.).

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с неметаллическими емкостями.

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный водоем, обеззараживаются до сброса их в водоем.

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания в малоперспективных населенных пунктах оборудуются водонепроницаемыми выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спец. автотранспортом будут вывозить на очистку, на существующие канализационные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения. Проектом предусматривается строительство новых очистных сооружений для центра сельского поселения с. Бугульчан с учетом роста объемов водоотведения на перспективную численность населения села (831 человек), а так же для населенных пунктов д. Пчелка, д. Ковалевка, д. Бальза.

Нормы водоотведения, расчетные расходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

Согласно СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельное среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Норма среднесуточного водоотведения для не канализованной застройки принимается 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетные расходы бытовых сточных вод

табл. № 17

| № пл | Степень благоустройства районов жилой застройки | Ед. изм. | Численность Населения на расчетный срок (2033 год) | Норма водопотребления, л/сут/ед. | Расход воды, мз/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |  | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мамбеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  | 831 | 431 | 271 | 77 | 556 | 540 |  | 142,65 | 74,6 | - | - | 93,4 | 91,0 |
| -без ванн | чел. | 431 | 231 | - | - | 356 | 340 | 150 | 64,65 | 34,6 | - | - | 53,4 | 51,0 |
| -с ванными и местными водонагревателями | чел. | 320 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 64,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 40,0 |
| -с централизованным горячим водоснабжением | чел. | 80 | - | - | - | - | - | 300 | 24,0 | - | - | - | - | - |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | - | - | 271 | 77 | - | - | 50 | - | - | 13,55 | 3,85 | - | - |
| Итого |  | 831 | 431 | 271 | 77 | 556 | 540 |  | 142,65 | 74,6 | 13,55 | 3,85 | 93,4 | 91,0 |

Суммарный расход сточных вод на расчетный срок строительства

табл. № 18

| Наименование потребителя | Среднесуточные расходы стоков, м3/сут. на расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- |
|  | с. Бугульчан (831 чел.) | д. Бальза (431 чел.) | д. Мамбеткулово (271 чел.) | д. Анновка (77 чел.) | д. Пчелка (556 чел.) | д. Ковалевка (540 чел.) |
| - жилая и общественная застройка | 142,65 | 74,6 | 13,55 | 3,85 | 93,4 | 91,0 |
| - промышленность | 17,11 | 8,95 | 1,62 | 0,46 | 11,2 | 10,92 |
| - объектов лечения, отдыха и туризма | 13,0 | - | 20,0 | - | - | 12,0 |
| -неучтенные расходы (5 %) | 8,64 | 4,2 | 1,75 | 0,21 | 5,23 | 5,7 |
| Всего | 181,4 | 87,75 | 36,92 | 4,52 | 109,83 | 119,62 |

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Ленинский сельсовет составит – 540,04 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Согласно расчетных данных, на конец расчетного срока (2033 год), для водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод из населенных пунктов с. Бугульчан, д. Бальза, д. Пчелка, д. Ковалевка, требуется строительство БОС в одном комплексе с сооружениями дождевой канализации, проектной мощностью:

- с. Бугульчан – 282 м3/сут;

- д. Бальза – 163 м3/сут;

- д. Пчелка – 150 м3/сут;

- д. Ковалевка – 161 м3/сут.

Проектом генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет, на территории сельского поселения предусматривается строительство 4-х биологических очистных сооружения, место положение которых указано на листе 2 тома III «Графическая документация», «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. М 1:25000».

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Белая» ф№19, ф№6, мощностью 6000 КВ.

Согласно данных администрации сельского поселения на территории населенных пунктов расположено 18 трансформаторных подстанций.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ООО «Башкирэнерго» Куюргазинский РЭС.

Строящиеся сооружения энергетики на территории сельского поселения Куюргазинский сельсовет в настоящее время не обнаружены, данные по проектируемым объектам энергоснабжения не предоставлены.

Проект электроснабжения общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения сельского поселения Ленинский сельский совет будет выполнен в следующей стадии проектирования.

3.3. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет осуществляется от АГРС «Стерлитамакское ЛПУМГ». Подключены к газовым сетям 4 населенных пункта сельского поселения, д. Анновка и д. Пчелка не имеют газоснабжения. Всего количество на территории сельского поселения ГРП и ПГБ – 3 ед., ШРП – 1 ед. Эксплуатирующая организация - Куюргазинский филиал ОАО «ГазСервис».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 29 тома II.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Проектом предусматривается полная газификация сельского поселения, включая негазифицированные новые участки жилой и общественной застройки в населенных пунктах. Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе. Перечень существующих котельных указан в таблице № 32 тома II настоящего проекта.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе. Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

3.4. Проводные средства связи

По данным Куюргазинского РУС в 2013 году на территории сельского поселения Ленинский сельсовет зарегистрировано 158 абонентов, емкость существующей станции составляет – 176 номеров. Растет количество абонентов скоростного интернета и интерактивного телевидения.

Предоставление услуг связи в районе осуществляет Куюргазинский районный узел связи, АТС ОАО «Башинформсвязь». За последние годы связь в районе претерпела значительные технологические перемены. Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны. В районе начались работы по установке высокоскоростной волоконно-оптической SDH магистрали. На волоконно-оптическом кольце планируется создать мультисервисную сеть, обеспечивающую доступ клиентам «Башинформсвязи» ко всему комплексу услуг: телефон, Интернет, телевидение.

Предприятие успешно выполняет поставленные задачи по обеспечению населенных пунктов района Интернетом. Внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии АDSL. В районе имеется сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Сотел.

3.5. Телевидение, радиофикация

В настоящее время телевидение и радиофикация населенных пунктов сельского поселения Ленинский сельсовет обеспечиваются относительно устойчивым приемом сигналов от телевизионных ретрансляторов, установленных в г. Кумертау

Кроме того, в населенных пунктах Ленинского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

Глава IV. Мероприятия по охране и использованию памятников истории, архитектуры и археологии

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Историко-культурный потенциал Куюргазинского района, представленный отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МКНП РБ в главе I (п. 1.1.2) тома II и на карте существующего положения, отражают степень изученности территории. Анализ архивных и библиографических данных свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Анализ топографии и гидрографии свидетельствует о высокой вероятности обнаружения на территории дополнительных объектов истории и архитектуры.

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории сельского поселения Ленинский сельсовет.

Необходимо учесть, что археологические исследования, в том числе проект зон охраны, проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований, в том числе разработку проектов зон охраны заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия представлены 2-мя памятниками археологии (см. табл. № 1 п. 1.1.1. тома II настоящего проекта).

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселений, проектов зон охраны объектов культурного наследия для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории;

- повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт), целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

Мероприятия по охране и использованию памятников истории и архитектуры на территории сельского поселения:

- приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

- провести обследование всей территории района и создать реестр недвижимых объектов культурного наследия;

- провести периодический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия;

- провести инвентаризацию всех известных объектов культурного обследования района, определить их современное состояние, научную и историко-культурную значимость;

- создать кадастр и фонд земель историко-культурного назначения района, перевести все объекты в данный фонд.

Глава V. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и городских и сельских поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Бугульчан, д. Бальза, д. Мамбеткулово, д. Анновка, д. Пчелка, д. Ковалевка относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава VI. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

В рамках разработки генерального плана сельского поселения Ленинский сельсовет, градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производственных сил, расселением, организацией массового отдыха. Экологическая оценка сельского поселения дана в главе 2 тома II.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих подразделах.

6.1.1. Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями

С научной точки зрения под карстом принято понимать совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной). Выражаются эти явления в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения. Карстоопасность территорий определяют, исходя из количества образования провалов в течение одного года наблюдений на площади в один квадратный километр.

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращении утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, «тампонировании» карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянного наблюдения за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на водопроводных или канализационных сетях.

Согласно схеме с обозначением мест нахождения карстовых воронок на территории Куюргазинского муниципального района мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями необходимо предусмотреть в районе села Бугульчан  д. Пчелка, находящихся в прибрежной полосе реки Белая.

Карстовые образования находятся в непосредственной близости от перечисленных населенных пунктов и новых площадок перспективного развития, поэтому при строительстве новых зданий и сооружений необходимо учитывать данный негативный фактор.

Размещение новых площадок, развитие и реконструкция вышеперечисленных существующих населённых пунктов должны осуществляться с использованием дифференцированной оценки карстоопасности и пригодности территории, технико-экономического обоснования возможности и целесообразности застройки.

Карст ухудшает сейсмодинамическую устойчивость сооружений. Импульсивные карстовые провалы могут принести серьезный вред в местах хозяйственной деятельности. Техногенное изменение гидродинамического режима карстовых районов усугубляет опасность катастрофических провалов, особенно там, где карсту сопутствуют просадочно-суффозионные явления.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

6.1.2. Охрана атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха Куюргазинского района определяется уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, как самого района, так и сопредельных с ним территорий, а также выполнением предприятиями требований природоохранного законодательства.

По данным Мелеузовского территориального комитета Минэкологии РБ (№8 от 3.12.09 г.) валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по Куюргазинскому району за 2008 год составил 12596,332 т.

Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Канчуринское управление хранения подземного газа» – 12441,341 т.

Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются мелкие промышленные предприятия района, в основном предприятия пищевой промышленности, источником выбросов которых являются котельные.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Значительное поступление выбросов в атмосферный воздух происходит от автомототранспортных средств, с продуктами сгорания топлива. За прошедший год эта величина по республике составила 742,1 тыс.т, или 64,6% всех валовых выбросов. В целом по отношению к 2010 году отмечено увеличение выбросов на 40,0 тыс.т.

Всего на территории сельского поселения зарегистрировано 174 единицы автотранспорта, в том числе легковых – 95 ед., грузовых – 1 ед., специализированной техники – 6 ед., мотоциклов – 3 ед. В Валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу основную долю составляет автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Проектом предлагается вынос производственных зон в связи с несоблюдением санитарных разрывов от производственных предприятий до жилых домов.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры санитарно-защитной зоны составляют:

– для объектов I класса (свалки твердых бытовых отходов, скотомогильники) – 1000 метров;

– для объектов II класса (полигон твердых бытовых отходов) – 500 метров;

– для объектов III класса (МТФ, МТМ, АГРС) – 300 метров;

– для объектов IV класса (пилорамы, хозяйства с содержанием животных до 100 голов, склады и СТО, поля солнечных батарей) – 100 метров;

– для объектов V класса (сельские, закрытые кладбища, складской сектор) – 50 метров.

Санитарно-защитная зона для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками производительностью 500 м3/сутки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров.

Санитарно-защитные зоны от действующих предприятий на территории сельского поселения приведены в таб. № 10 п. 1.2.6.1. тома II настоящего проекта.

Санитарно - защитные зоны от проектируемых основных производственных предприятий и коммунальных объектов

табл. № 19

| №п/п | Местоположение | Наименование предприятия | Отрасль | Класс вредности, | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектируемые предприятия |
| 1 | с. Бугульчан | Очистные сооружения | Коммунальное предприятие | III | 300 |
| 2 | д. Пчелка в 0,5 км от западной границы | Очистные сооружения | Коммунальное предприятие |  | 300 |
| 3 | д. Ковалевка в 0,3 км от южной границы | СТО | Автотранспортные предприятия | IV | 100 |
| 4 | д. Мамбеткулово в 0,5 км от северной границы | Очистные сооружения | Коммунальное предприятие | III | 300 |
| 5 | с. Бугульчанв 0,3 км от западной границы | СТО | Автотранспортные предприятия | IV | 100 |

Проектом предложена организация санитарно – защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, ликвидация и вынос части предприятий на резервные территории.

Так же предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

6.1.3. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (Ст. 65.) ширина водоохраной зоны реки и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Ленинский сельсовет устанавиливается размер береговой полосы:

- река Белая – 20 метров;

- река Бальза – 20 метров;

- река Ольшанка – 5 метров.

Регламент использования водоохранных зон

табл. № 20

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. | Водный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой 12.04.2006 г.) (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ) |

Регламент использования зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

табл. № 21

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса зоны санитарной охраны не допускаются: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с территориальным управлением Роспотребнадзора; закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ.

Ширина водоохранных зон

табл. № 22

| № пп | Наименование рек | Место протекания | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки, ручьи |
| 1 | Белая | д. Ковалевка, д. Бугульчан, д. Пчелка, д. Мамбеткулово | 1430 | 200 |
| 2 | Бальза | д. Бальза, д. Анновка | 14,5 | 100 |
| 3 | Ольшанка | В западной части сельского поселения | 2,8 | 50 |

Озера по происхождению тектонические или карстовые, либо представляют собой старицы и запруды рек.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются;

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для административного центра сельского поселения с. Бугульчан и крупных населенных пунктов с численностью более 400 человек, которым относятся населенные пункты д. Бальза, д. Пчелка, д. Ковалевка.

Использование очистных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо объектов биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико – химической очистки сточных вод.

Проектом предлагается:

а) Эксплуатация скотомогильников согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (с изменениями на 16 августа 2007 года);

б) Предусмотрено закрытие всех несанкционированных свалок населенных пунктов на территории района с последующей рекультивацией территории (перечень существующих свалок представлен в п. 2.5, тома II).

в) На территории сельского поселения кладбища, попадающие в водоохранную зону водных объектов, расположены в населенных пунктах:

- д. Мамбеткулово – от реки Белая.

Согласно п. 2 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, в связи с этим проектом предусматривается закрытие кладбища д. Мамбеткулово и размещение нового кладбища в 200 метрах от восточной границы д. Мамбеткулово.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно, в небольших объемах, осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

г) Производственные площадки сельского поселения, которые попадают в водоохранную зону, в населенных пунктах не обнаружены.

От производственных объектов и площадок не соблюдаются санитарно-защитные разрывы до жилой застройки, в населенные пунктах:

- д. Мамбеткулово – КФХ до 100 голов КРС, с. Бугульчан – МТФ, д. Бальза – МТФ, МТМ.

Согласно данных администрации 4 населенных пункта сельского поселения (д. Ковалевка, д. Пчелка, д. Мамбеткулово и с. Бугульчан) располагаются в зоне возможного катастрофического затопления в случае аварии на Юмагузинском водохранилища. В связи с этим строительство на территориях данных населенных пунктов, должно осуществляться согласно требованиям ст. 67.1 Водного кодекса РФ, который предусматривает:

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зона катастрофического затопления на территории сельского поселения и населенных пунктов отражена на листах 1,3-7 тома III «Графическая документация».

Мероприятия по защите территории населенных пунктов от затопления и подтопления предусматриваются в томе IV ПМ ГОЧС настоящего проекта.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

- с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Проектом предлагается вынос животноводческих комплексов или перенос водозаборов в связи с необходимостью организации зон охраны источников водоснабжения (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02).

Консервация водозаборных сооружений в населенных пунктах не предусматривается.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодиям.

1. Зона санитарной охраны водозабора

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

В настоящее время на водозаборах не организованы пояса санитарно-защитной охраны (ЗСО), где соблюдались бы режим и требования СНиП 2.04.02-84.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны как для подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

6.1.4. Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей межмуниципального значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В сельском поселении проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основными объектами охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасождениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана лесных насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

На территории сельского поселения обитают редкие и исчезающие виды растений и животных.

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории Куюргазинского района, занесенными в Красную книгу Республики Башкортостан, относятся:

растения: ковыль Коржинского, ковыль Лессинга, ковыль сарептский (тырсик), рябчик малый, лук привлекательный, лук желтеющий, лук косой (л. гигантский), касатик карликовый (ирис карликовый), гладиолус тонкий (шпажник тонкий), катран татарский, астрагал рогоплодный, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, стальник полевой (с. пашенный), лен уральский, алтей лекарственный, триния щетинисто-волосистая, ластовень промежуточный, оносма красильная, зопник колючий, головчатка уральская, полынь солянковидная, цмин песчаный, венерин башмачок настоящий, ковыль красивейший, ковыль Залесского, ковыль перистый;

животные: изменчивый шмель, бражник слепой, прудовая лягушка, болотная черепаха, ушастый еж, северный кожанок, нетопырь Натузиуса, ночница Наттерера, степной сурок (байбак), большой тушканчик.

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего  необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

6.1.5. Скотомогильники

На территории сельского поселения скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют (п. 2.5. тома II настоящего проекта). Проектом предусматривается размещение нового скотомогильника в 1 км от юго-восточной границы с. Бугульчан. В соответствии с санитарной классификацией предприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и ширина санитарно-защитной зоны от них составляет 1000 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.1.6. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

На сегодняшний день особо охраняемые территории на территории сельского поселения Ленинский сельсовет отсутствуют.

Перечень мер необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48.

В последние годы подход к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые природные территории создаются на основе научных обоснований и при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы. Начиная с 2002 года в республике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных территорий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ) – это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных территорий, которые проектируются с учетом природных, социально культурных и национальных особенностей республики. Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан» утвержденная постановлением Правительством Республики Башкортостан от 01.09.2003 № 209.

6.1.7. Охрана и защита лесов

28,5 % территории Ленинского сельского поселения покрыто лесом.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению относятся к лесам в лесостепных зонах или зеленым зонам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а так же развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса на территории сельского поселения подлежат освоению в целях сохранения средообразующей, водоохранной, защитной, санитарно-гигиенической, оздоровительной и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом втором поясах санитарной охраны источников питьевого хозяйственно – бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемических растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 84 от 20 марта 2008 г.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем.

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообразной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны обеспечить:

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха населения в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов;

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: опашку хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистку придорожных полос от захламленности, своевременную очистку лесосек от порубочных остатков и т.д.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи – все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить техническую оснащенность транспортными средствами и т.п.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

6.2. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО, необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов, проектирование и строительство первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов республики, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов, реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже лист 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Согласно данным Администрации на территории сельского поселения располагается 5 несанкционированных свалок ТБО. Вывоз мусора на сегодняшний день осуществляется на стихийные свалки сельского поселения.

Сбор и удаление ТБО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На сегодняшний день разработан проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Куюргазинский район».

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Ленинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на место временное складирования ТБО, в данном случае МПС с. Бугульчан, для дальнейшей его транспортировки на проектируемый полигон ТБО с. Ермолаево. Специализированного полигона ТБО на сегодняшний день на территории Куюргазинского района нет, мусороудаление производиться на обвалованную свалку мусора с. Ермолаево расположенного в 1,0 км западнее границы д. Старая Отрада. Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Согласно проекта «Схема территориального планирования МР Куюргазинский район Республики Башкортостан» ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» предусмотрено строительство специализированного полигона ТБО с. Ермолаево, в 1, км к западу от с. Старое Отрадное. Проектируемый полигон ТБО с. Ермолаево будет, включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Бугульчан, д. Бальза, д. Анновка, д. Мамбеткулово, д. Пчелка, д. Ковалевка входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет количества бытовых отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя представлен в таблице № 23 и 24.

Количество бытовых отходов по населенным пунктам

табл. № 23

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Бугульчан |  |  | 0,449 |  |  | 0,518 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,573 | 190 | 0,109 | 0,831 | 190 | 0,158 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,573 | 0,002 | 1,146 | 0,831 | 0,002 | 1,662 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 6,9 | 5 | 0,34 | 7,26 | 5 | 0,36 |
| д. Бальза |  |  | 0,039 |  |  | 0,132 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,140 | 190 | 0,026 | 0,431 | 190 | 0,082 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,140 | 0,002 | 0,280 | 0,431 | 0,002 | 0,862 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,26 | 5 | 0,013 | 0,94 | 5 | 0,05 |
| д. Мамбеткулово |  |  | 0,059 |  |  | 0,092 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,151 | 190 | 0,029 | 0,271 | 190 | 0,052 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,151 | 0,002 | 0,302 | 0,271 | 0,002 | 0,542 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,58 | 5 | 0,03 | 0,72 | 5 | 0,04 |
| д. Анновка |  |  | 0,003 |  |  | 0,021 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,006 | 190 | 0,001 | 0,077 | 190 | 0,015 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,006 | 0,002 | 0,012 | 0,007 | 0,002 | 0,014 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,04 | 5 | 0,002 | 0,12 | 5 | 0,006 |
| д. Пчелка |  |  | 0,01 |  |  | 0,226 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,006 | 190 | 0,001 | 0,556 | 190 | 0,106 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,006 | 0,002 | 0,012 | 0,556 | 0,002 | 1,11 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,18 | 5 | 0,009 | 2,42 | 5 | 0,12 |
| д. Ковалевка |  |  | 0,073 |  |  | 0,193 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,070 | 190 | 0,013 | 0,540 | 190 | 0,103 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,070 | 0,002 | 0,140 | 0,540 | 0,002 | 1,080 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,18 | 5 | 0,06 | 1,8 | 5 | 0,09 |
| Итого на сельское поселение |  |  | 0,633 |  |  | 1,182 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число обязательного обслуживания спецавтохозяйствами включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Бугульчан – 0,518 тыс. тонн х 5 % = 0,026 тыс.т./год;

- д. Бальза - 0,132 тыс.тонн х 5 % = 0,0066 тыс.т./год;

- д. Мамбеткулово - 0,092 тыс.тонн х 5 % = 0,0046 тыс.т./год;

- д. Анновка - 0,021 тыс.тонн х 5 % = 0,001 тыс.т./год;

- д. Пчелка - 0,226 тыс.тонн х 5 % = 0,011 тыс.т./год;

- д. Ковалевка - 0,193 тыс.тонн х 5 % = 0,0096 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория места временного размещения ТБО от населения сельского поселения Ленинский сельсовет определена из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Бугульчан - 0,544 тыс.тонн/год;

- д. Бальза – 0,138 тыс.тонн/год;

- д. Мамбеткулово – 0,0966 тыс.тонн/год;

- д. Анновка – 0,022 тыс.тонн/год;

- д. Пчелка – 0,237 тыс.тонн/год;

- д. Ковалевка – 0,203 тыс.тонн/год.

Площадь места временного размещения ТБО на годовое накопление мусора составит:

- с. Бугульчан - 0,544 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,027 га;

- д. Бальза - 0,138 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0069 га;

- д. Мамбеткулово - 0,0966 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0048 га;

- д. Анновка - 0,022 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0011 га;

- д. Пчелка - 0,237 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0118 га;

- д. Ковалевка - 0,203 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,010 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории:

- с. Бугульчан - 0,027 га * 20 лет = 0,54 га до 2033 года;

- д. Бальза - 0,0069 га * 20 лет = 0,138 га до 2033 года;

- д. Мамбеткулово - 0,0048 га * 20 лет = 0,096 га до 2033 года;

- д. Анновка - 0,0011 га * 20 лет = 0,022 га до 2033 года;

- д. Пчелка - 0,0118 га * 20 лет = 0,236 га до 2033 года;

- д. Ковалевка - 0,010 га * 20 лет = 0,20 га до 2033 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится по договору с Администрацией сельского поселения и общества с ограниченной ответственностью «РЭУ».

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Бугульчан - 0,026 т.т. в год = 26000 кг;

26000 кг: 180 кг/м3 = 0,144 тыс. м3;

- д. Бальза – 0,0066 т. т. в год = 6600 кг;

6600 кг: 180 кг/м3 = 0,037 тыс. м3;

- д. Мамбеткулово – 0,0046 т. т. в год = 4600 кг;

4600 кг: 180 кг/м3 = 0,025 тыс. м3;

- д. Анновка – 0,001 т. т. в год = 1000 кг;

1000 кг: 180 кг/м3 = 0,005 тыс. м3;

- д. Пчелка – 0,011 т. т. в год = 11000 кг;

11000 кг: 180 кг/м3 = 0,061 тыс. м3;

- д. Ковалевка – 0,0096 т. т. в год = 9600 кг;

9600 кг: 180 кг/м3 = 0,053 тыс. м3;

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочное числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Бугульчан - 0,518 т.т. в год = 518000 кг; 518000 кг : 200 кг/м3 = 2,590 тыс. м3;

- д. Бальза – 0,132 т. т. в год = 132000 кг; 132000 кг : 200 кг/м3 = 0,660 тыс. м2;

- д. Мамбеткулово – 0,092 т. т. в год = 92000 кг; 92000 кг : 200 кг/м3 = 0,460 тыс. м2;

- д. Анновка – 0,021 т. т. в год = 21000 кг; 21000 кг : 200 кг/м3 = 0,105 тыс. м2;

- д. Пчелка – 0,226 т. т. в год = 226000 кг; 226000 кг : 200 кг/м3 = 1,130 тыс. м2;

- д. Ковалевка – 0,193 т. т. в год = 193000 кг; 193000 кг : 200 кг/м3 = 0,965 тыс. м2.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 25.

табл. № 25

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Бугульчан | 831 | 544 | 518 | 26 | 4,73 | 0,12 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 5,0 | 0,13 |  |
| д. Бальза | 431 | 138,6 | 132 | 6,6 | 1,2 | 0,03 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2,0 | 0,033 |  |
| д. Мамбеткулово | 271 | 96,6 | 92 | 4,6 | 0,84 | 0,022 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 1,0 | 0,024 |  |
| д. Анновка | 77 | 22,0 | 21 | 1 | 0,2 | 0,005 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 1,0 | 0,0055 |  |
| д. Пчелка | 556 | 237 | 226 | 11 | 2,06 | 0,053 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2,0 | 0,06 |  |
| д. Ковалевка | 540 | 202,6 | 193 | 9,6 | 1,76 | 0,046 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2,0 | 0,051 |  |
| Итого | 2706 | 1240,8 | 1182 | 58,8 | 13,0 | 1,0 |  |

Определение количества контейнеров:

1) с. Бугульчан

Bкон = 518 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 4,73 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

4,73 шт * 1,1 = 5 шт.;

2) д. Бальза

Bкон = 132 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 1,20 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2;

1,20 шт * 1,1 = 2 шт;

3) д. Мамбеткулово

Bкон = 92 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 0,84 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

0,84 шт * 1,1 = 1 шт.;

4) д. Анновка

Bкон = 21 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 0,20 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

0,20 шт * 1,1 = 1 шт.;

5) д. Пчелка

Bкон = 226 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 2,06 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

2,06 шт * 1,1 = 2 шт.;

6) д. Ковалевка

Bкон = 193 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 1,76 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

1,76 шт * 1,1 = 2 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Бугульчан

Bкон = 26 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,12 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,12 шт * 1,1 = 0,13 шт.;

2) д. Бальза

Bкон = 6,6 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,03 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,03 шт * 1,1 = 0,033 шт.;

3) д. Мамбеткулово

Bкон = 4,6 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,022 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,022 шт * 1,1 = 0,024 шт.;

4) д. Анновка

Bкон = 1 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,005 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,005 шт * 1,1 = 0,0055 шт.;

5) д. Пчелка

Bкон = 11 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,053 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,053 шт * 1,1 = 0,06 шт.;

6) д. Ковалевка

Bкон = 9,6 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,046 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,046 шт * 1,1 = 0,051 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения проектом предусматривается в сельском поселении на 3 площадках установка 13 контейнеров, для крупногабаритных отходов на 1 площадке установка 1 контейнера.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 26.

табл. № 26

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 27.

Расчет количества мусоровозов, необходимых

для вывоза муниципальных отходов

табл. № 27

| Наименование | Ед. изм. | Обозначение | с. Бугульчан | д. Бальза | д. Мабеткулово | д. Анновка | д. Пчелка | д. Ковалевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 0,7 | 10,5 | 6,7 | 8,0 | 5,0 | 2,3 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,008 | 0,13 | 0,084 | 0,1 | 0,062 | 0,03 |
| Число рейсов мусоровозов | р/ сут | Р | 2,81 | 2,7 | 2,73 | 2,71 | 2,75 | 2,78 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/ сут | Псут | 46,08 | 44,3 | 44,8 | 44,4 | 45,1 | 45,6 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/ год | Пгод | 544 | 138,6 | 96,6 | 22 | 237 | 202,6 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,043 | 0,011 | 0,008 | 0,0018 | 0,02 | 0,016 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Бугульчан, д. Бальза, д. Мамбеткулово, д. Анновка, д. Пчелка, д. Ковалевка требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно Градостроительному Кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

6.3. Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110/35/10 кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Сельхозугодия, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60 - 70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20 - 40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Выполнение намеченной программы работ по совершенствованию дорожной сети Республики Башкортостан позволит увеличить скорость движения на дорогах до 40 - 60 км/час и сократить размеры вредных выбросов.

На участках дорог II категории, проложенных по сельхозугодьям, необходимо предусмотреть санитарно-защитные полосы шириной 10 - 40 метров от границы полосы отвода с обеих сторон дороги, свободных от посадок сельскохозяйственных культур или посадку 2-х – 3-х рядных зеленых насаждений, что снизит уровень загрязнения на 30 – 40 %.

В отличие от водной и воздушной среды, где протекает процесс самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной степени. Степень загрязнения почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состав транспортного потока и режимов движения автотранспорта, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовой воды.

Глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность такого загрязнения – возможность наступления токсичных соединений металлов в виде водорастворимых форм в грунтовые воды.

Совершенствование дорожной сети и санитарно-защитное озеленение позволяет уменьшить загрязнение почв придорожной полосы. Кардинальным решением является отказ от применения этилового бензина.

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать влияние дорожной пыли, образующейся при движении автотранспорта. Поэтому учет необходимых мероприятий по защите окружающей среды от дорожной пыли является неотъемлемой частью содержания автодорог, особенно с переходными и низшими дорожными одеждами, а также при стадийном методе строительства дорог с капитальными и облегченными типами дорожной одежды, когда на первой стадии строительства предусматриваются щебеночные и им подобные покрытия

На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, масса, габариты и тип движущихся по дороге транспортных средств. Среднегодовая запыленность придорожной полосы в расчете на 1 км протяжения составляет 10 - 30 тонн для грунтовых дорог и 5 - 10 тонн для дорог с переходным типом покрытия, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5 - 15 раз и в 3 - 5 раз, в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Выполнение рекомендуемой программы работ позволит ликвидировать грунтовые дороги, являющиеся главным источником загрязнения.

На дорогах с переходным типом покрытия перспективные размеры движения составляют менее 100 авт/сутки и здесь достаточно периодически проводимых работ по обеспыливанию.

К защитным мероприятиям по снижению запыленности окружающей местности относятся зеленые насаждения вдоль дорог.

При проложении трасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими.

Оценка воздействия транспортного шума производится при прохождении дорог высших категорий через крупные населенные пункты.

Воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе, проявляется в виде как объективного раздражения, так и объективных патологических изменений органов слуха, центральной и сердечно-сосудистой систем.

Общий уровень транспортного шума зависит от интенсивности и скорости транспортного потока, эксплуатационного состояния автомобилей, объема и характера перевозимых грузов, подачи звуковых сигналов. Для улучшения экологической обстановки рекомендуется строительство обходов городов и поселков дорогами со значительными размерами транзитного движения. На участках дорог II-III категорий в пределах населенных пунктов предусматриваются шумозащитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих проезжую часть от жилых массивов, что позволит снизить шумовое воздействие до уровня санитарных норм.

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воздействие на нее загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, пылеобразование в процессе эксплуатации дорог, заболачивание прилегающих к дороге площадей, вырубка леса, геохимическое загрязнение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий автодорог, а также твердыми выбросами.

Для сохранения природных ресурсов необходимо предусмотреть мероприятия по защите растительного и животного мира.

При проложении трасс вновь строящихся дорог рекомендуется минимальное затрагивание лесов I группы, обход питомников и заповедных зон.

Дороги следует прокладывать по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям. На временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий предусматривается их последующая рекультивация и лесовосстановление.

В местах перехода животных через дороги следует установить соответствующие знаки и указатели.

В зоне влияния автомобильных дорог грунтовые и поверхностные воды в высшей степени подвержены опасности загрязнения маслами, топливом, смазочными материалами, продуктами истирания шин, антигололедными материалами, тяжелыми металлами. Даже минимальное количество этих веществ может сильно изменить качество воды, что отрицательно влияет на живые организмы. Существенный ущерб биосфере наносит эрозия почвы.

Закладка грунтовых резервов и карьеров дорожно-строительных материалов на затопляемых поймах рек, разработка грунтов средствами гидромеханизации также отрицательно сказывается на состоянии водоемов.

Существующие мосты через реки, особенно деревянные мосты и мосты, построенные до 1960 г., имеют отверстия меньше ширины реки, что приводит к изменению гидрологического режима, подтоплению и заболачиванию поймы реки выше моста, ухудшению условий естественного воспроизводства рыбных запасов.

Сброс дождевой и снеговой воды с проезжей части мостов без очистки приводит к загрязнению рек.

Для снижения отрицательного воздействия на водотоки рекомендуется при строительстве и реконструкции мостов принимать отверстие больше ширины реки, что исключит отрицательное влияние на гидрологический режим. Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.

Реализация рекомендаций по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы.

Воздушный транспорт

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения проектом предложено реконструкция и модернизация аэродрома в г. Кумертау.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

− объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

− линий связи и электропередачи, а также других источников радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

− взрывоопасных объектов;

− факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

− промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и другие) должны быть оснащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезвреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома (в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны от аэродрома). Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Строительство и размещение объектов вне территории района аэродрома, если их истинная высота превышает 50 метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Трубопроводный транспорт

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистрального трубопровода согласно СНиП 2.05.06 – 85.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации нефтепроводного и газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Магистральные трубопроводы

С запада на восток территорию сельского поселения Ленинский сельсовет Куюргазинского района пересекает трасса газопровода отвода от магистрального газопровода «Совхозное СПХГ-Кумертау-Ишимбай», (d=720 мм) РАО «Газпром» до АГРС с. Бугульчан. Также параллельно вдоль магистрального газопровода и газопроводов-отводов расположены кабельные линии связи (КЛС) с напряжением до 1000 В.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений принимается в зависимости от давления:

- для низкого (0,05 кгс/см ) - 2 метра;

- для среднего (свыше 0,05 кгс/см до 3 кгс/см ) - 4 метра;

- для высокого (свыше 3 кгс/см до 6 кгс/см ) - 7 метров;

- для высокого (свыше 6 кгс/см до 12 кгс/см ) - 10 метров.

ГРП (типа ПГБ) 1,2 МПа – 15 метров, ШРП 0,6 МПа – 15 метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

Минимальные размеры санитарных разрывов для газопроводов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9).

Глава VII. Баланс территорий

7.1. Мероприятия по изменению границ земель Ленинского сельского поселения

Цели и задачи генерального плана сельского поселения ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг. К данным мероприятиям планирования относятся мероприятия по строительству автомобильных дорог и объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры, по развитию и расширению населенных пунктов, по обеспечению санитарной очистки территории, по обеспечению населения зелеными и лесопарковыми зонами и другие. Распределение земельного фонда республики по категориям земель на первую очередь и расчетный срок, в соответствии с предлагаемыми для реализации мероприятиями, показано в нижеследующей таблице.

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

Ленинский сельсовет по категориям земель на расчетный срок

табл. № 28

| №№ | Наименование | Сущ. положение 2013 г | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7686,1 | 58,9 | 7800,13 | 59,8 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1032,7 | 7,9 | 879,81 | 6,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 385,5 | 2,95 | 389,1 | 3,0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 3717,5 | 28,5 | 3717,5 | 28,5 |
| 6 | Земли водного фонда | 219,8 | 1,7 | 255,06 | 1,95 |
| 7 | Земли специального назначения | 3,2 | 0,02 | 3,2 | 0,02 |
| Итого земли в административных границах | 13044,8 | 100 | 13044,8 | 100 |

Кадастровая оценка

Согласно данным администрации сельского поселения Ленинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район РБ на территории сельского поселения Ленинский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

Изменение границ населенных пунктов предусмотрено в следующих направлениях:

- с. Бугульчан, проектом предусматривается сокращение земель населенного пункта в связи с тем что северная граница населенного пункта захватывает 28,94 га акватории реки Белая, отнесенной к категории земель «водного фонда», исходя из этого территория села на конец расчетного срока составит 516,96 га;

- д. Ковалевка, предусмотрено сокращение земель населенного пункта с западной стороны. Ориентировочная площадь сокращения 215,69 га, земли населенных пунктов Администрации сельского поселения Ленинский сельсовет. Являются частью земельного участка с кадастровым номером: 02:35:110903:34;

- д. Бальза, предусмотрено расширение населенного пункта в северном и восточном направлении ориентировочная площадь расширения 14,65 га, земли сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Ленинский сельсовет (пашни). Являются частью земельных участков с кадастровыми номерами - 02:35:110303:6, 02:35:110701;

- д. Анновка, предусмотрено расширение населенного пункта в восточном направлении ориентировочная площадь расширения 3,7 га, земли сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Ленинский сельсовет (пашни). Являются частью земельного участка с кадастровым номером - 02:35:000000:634;

- д. Мамбеткулово, предусмотрено расширение границ населенного пункта в восточном направлении, а так же сокращение границы с западной стороны в связи с тем что западная граница населенного пункта захватывает 3,79 га акватории реки Белая, отнесенной к категории земель «водного фонда», ориентировочной площадью расширения в восточном направлении 10,5 га, земли сельскохозяйственного назначения Администрации сельского поселения Ленинский сельсовет (пашни). Являются частью земельного участка с кадастровым номером - 02:35:110902:19;

- д. Пчелка, проектом предусматривается изменение земель населенного пункта в связи с тем что южная граница населенного пункта захватывает 12,29 га акватории реки Белая, отнесенной к категории земель «водного фонда», на конец расчетного срока данная территория будет переведена в категорию земель водного фонда, так же территория деревни увеличиться в восточном направлении на 54,59 за счет перевода части земель сельскохозяйственного назначения и земель с неустановленной категорией в категорию земель населенного пункта.

Кадастровая стоимость проектируемой территории

табл. № 29

| № кадастрового квартала | Категория земельного участка на 2014 год | Площадь перевода, га | Площадь кадастрового квартала, кв.м | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Кадастровая стоимость 1 м2 земельного участка, руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бальза |
| 02:35:110303:6 | не установлена | 10,91 | 2441965,0 | 8327100,65 | 3,41 |
| 02:35:110701* | нет данных | 3,74 | нет данных | нет данных | 3,44 |
| д. Пчелка |
| 02:35:110902:33 | не установлена | 20,47 | 5901437 | 20123900,17 | 3,41 |
| 02:35:110902:4 | не установлена | 12,0 | 245705,0 | 837854,05 | 3,41 |
| 02:35:110902:2 | сельскохозяйственного назначения | 20,27 | 509541,0 | 1737534,81 | 3,41 |
| 02:35:110902:31 | не установлена | 1,4 | 253431 | 610768,71 | 2,41 |
| 02:35:110902:5 | не установлена | 0,45 | 38000 | 129580,0 | 3,41 |
| д. Анновка |
| 02:35:000000:634 | сельскохозяйственного назначения | 3,47 | 5560055,0 | 18959879,6 | 3,41 |
| д. Мамбеткулово |
| 02:35:110902:19 | не установлена | 10,5 | 2733175,0 | 6586951,75 | 2,41 |
| д. Ковалевка |
| 02:35:110903:34 | Земли населенных пунктов | 215,69 | 2630094,0 | 8968620,54 | 3,41 |
| с. Бугульчан |
| - | Земли населенных пунктов | 28,94 | нет данных | нет данных | - |

Примечание: *Данные о кадастровой стоимости за 1 кв. м данного участка приведены согласно письма № 1093/5 от 15.10.2014 г от ГУП «Башземоценка» (приложение 1).

Согласно таб. № 28 «Баланс территорий» земли сельского поселения претерпят изменения в следующих категориях:

| Категория земель на 2014 год | Площадь перевода, га | Категория земель в которую платинируется осуществить перевод |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли населенных пунктов | 35,26 | Земли водного фонда |
|  | 215,69 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 3,6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи |
|  | 98,06 | Земли населенных пунктов |

- земли населенных пунктов сократиться на 250,95 га с одновременным переводом части земель в категорию земель водного фонда (35,26 га) и категорию земель сельскохозяйственного назначения (215,69 га), в то же время проектом предусматривается перевод части земель сельскохозяйственного назначения и категории земель с неустановленной категорией (98,06 га) в категорию земель населенных пунктов. На конец расчетного срока земли населенных пунктов составят 879,81 га;

- земли сельскохозяйственного назначения, а так же земли с неустановленной кадастровой категорией увеличиться на 114,03 га, за счет перевода части земель категории населенных пунктов (215,69 га) в категорию земель сельскохозяйственного назначения, в то же время часть земель сельскохозяйственного назначения сократиться на 101,66 га, за счет перевода части земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и связи (3,6 га) и категорию земель населенных пунктов (98,06 га);

- земли промышленности, энергетики, транспорта и связи увеличиться на (3,6 га) за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения;

- земли водного фонда увеличиться за счет перевода части земель (35,26 га) населенных пунктов в категорию земель водного фонда.

Глава VIII. Основные технико-экономические показатели

табл. № 30

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный фонд |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га / % | 13044,8/100 | 13044,8/100 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | –«– | 7686,1/58,9 | 7800,13/59,8 |
|  | Земли населенных пунктов | –«– | 1032,7/7,9 | 879,81/6,7 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | –«– | 385,5/2,95 | 389,1/3,0 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | –«– | -/- | -/- |
|  | Земли лесного фонда | –«– | 3717,5/28,5 | 3717,5/28,5 |
|  | Земли водного фонда | –«– | 219,8/1,7 | 255,06/1,95 |
|  | Земли специального назначения | –«– | 3,2/0,02 | 3,2/0,02 |
| 2.0 | Население |
| 2.1. | Общая численность населения, в том числе: | тыс. чел | 0,946 | 2,706 |
| 2.5. | Число населенных пунктов | ед. | 6 | 6 |
| 2.6. | Плотность населения | чел./кв.км | 7 | 21 |
| 2.7. | Возрастная структура населения2: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | % от общей числен. насел. | 21,5 | 22,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | –«– | 58,3 | 59,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | –«– | 19,2 | 19,0 |
| 2.8. | Численность занятого населения, из них: | тыс. чел. | 0,096 | 0,287 |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс.чел | 0,015 | 0,050 |
|  | -промышленность | –«– | - | 0,002 |
|  | -сельское и лесное хозяйство | –«– | 0,015 | 0,036 |
|  | -строительство | –«– | - | 0,006 |
|  | -транспортная, связь и прочее | –«– | - | 0,006 |
|  | в нематериальной сфере | –«– | 0,081 | 0,241 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м | 26,04 | 81,18 |
| 3.2. | Оборудование жилищного фонда: | % общ.площ. жил. фонда |  |  |
|  | водопроводом | –«– | - | 80 |
|  | канализацией | –«– | - | 80 |
|  | газом | –«– | 35 | 100 |
|  | отоплением | –«– | 30 | 100 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 27,53 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 161 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 175 | 390 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объекты | 2 | 2 |
|  | поликлиника | посещ. в смену | 50 | 94 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | 145 | 811,5 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | мест | - | 54 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 10 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 350 | 811 |
|  | кинотеатры | -//- | - | - |
|  | залы аттракционов | м2 пл.пола | - | - |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | - | - |
|  | спортивные залы | м2 пл.пола | 95 | 216,5 |
|  | плоскостные сооружения | га | 0,115 | 2,15 |
| 4.9. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | 5 |
|  | кемпинг | -//- | - | 2 |
|  | мотели | -//- | - | 1 |
|  | туристическая база | -//- | - | 1 |
|  | пансионат | -//- | - | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | –«– | 34,9 | 34,9 |
|  | регионального значения | –«– | 8,5 | 8,5 |
|  | межмуниципального значения |  | 8,0 | 8,0 |
|  | местного значения | –«– | 18,4 | 18,4 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | железнодорожный транспорт | км/1000 кв.км | - | - |
|  | автомобильный транспорт |  | 268,4 | 268,4 |
|  | трубопроводный транспорт |  | 33 | 33 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед./ 1000 жит. | 184 | 300 |